Sid.  1.

OBJEKT nr. 12150

ÖVERLÅTELSEBESIKTNING

Fastighetsbeteckning: Tåstarp 9:4

Adress. Toarps Kyrkstig 1, 266 92 Munka-Ljungby                2012-11-14

Certifikat 0964/03                                                          Nr 60026

___________________________________________________________________________________

Adress                                 Telefon                          Fax                                 Orgnr                                 E-post

Styrbordsvägen 30             042-71038                     042-71646                       556625-6649                      rfbygg@telia.com

252 85 Helsingborg                                                                                                                                         Hemsida

www.villabesiktning.se

Sid. 2.

_______________________________________________________

UTLÅTANDE ÖVER ÖVERLÅTELSEBESIKTNING

ÖVERLÅTELSE AV FAST EGENDOM ENLIGT JORDABALKEN FÖR KÖPARE

OBJEKT_______________________________________________

Fastighetsbeteckning                                            Tåstarp 9:4

Adress                                                                    Toarps Kyrkstig 1

Postnummer/ort                                                    266 92 Munka-Ljungby

Kommun                                                                       Ängelholm

Fastighetsägare__________________________ Ängelholms kommun

Beställare                                                               Christian Rydell

Telefon

Beställningsnummer                                             12150

Besiktningsman                                                     Roland Fagerlund

av SBR godkänd besiktningsman nr 60026

av SITAC/SP godkänd besiktningsman nr0964/03

Besiktningsmannen är medlem  i Svenska

Byggingenjörers  riksförbund och är registrerad

i SBR:s förteckning över besiktningsmän och

därtill hörande förpliktelser.

Besiktningsdag                                                      2012-11-14                  Med början kl 10.00

Närvarande                                                         Beställaren Christian Rydell.

Besiktningsmannen Roland Fagerlund.

Besiktningens genomförande                             Överlämnades en uppdragsbekräftelse till beställaren

och omfattning.                                                    Innan besiktningen påbörjades gjordes en genomgång

av uppdragsbekräftelsen som bifogas detta utlåtande.

Besiktningsmannen ansvarar inte för fel och är inte

skyldig att betala för krav som reklamerats respektive

framställs senare än två år efter att uppdraget avslutats

Huvudbyggnad  omfattas av denna besiktning

Sid .3.

_____________________________________________________________________________

Tillhandahållna                    Objektbeskrivning finns ej

handlingar.                            Plan och Fasadritningar från 1960.

Säljarinformation                Under denna rubrik är samtliga uppgifter lämnade av

Byggbeskrivning                   fastighetsägaren eller dess ombud.

Uppgifterna är inte kontrollerade av besiktningsmannen

Fastigheten har tidigare använts som förskola.

1. Tak: Falsad plåt och nya takplåtar , hängrännor etc. år 2002.

2. Fasad:  Tegelfasad, invändigt puts.

3. Fönster: Delvis från 60-talet, men det finns även äldre fönster

med innanfönster. Ytterdörrarna har delvis enkelglas.

4. Grund: Källare.  Samt outgrävt utrymme under materialrum och kapprum.

5.  Våtrum: Äldre utföranden med gjutjärnsbrunnar.

6.  Värmesystem : Oljeeldning. Energideklaration är beställd.

7.  Uppgifter om hushållsmaskinerna fungerar saknas.

8.  Avlopp och Vatten är kommunalt.

Uppgifter om kommunal dagvattensledning finns saknas.

9. Radonmätning är ej utfört. Bör utföras med tanke på att byggnaden ska

användas som förskola.

10. Byggnaden säljs enligt uppgift med friskrivningsklausul, dvs köparen kan

inte  kräva säljaren på ev. ”Dolda fel”.

Sid 4.

______________________________________________________________________________

OKULÄR BESIKTNING.

Särskilda                                          Byggnaden var vid besiktningstillfället delvis möblerad.

förutsättningar vid                          Besiktningen har skett av de delar som varit normalt

Besiktningen.                                   åtkomliga utan omflyttning av belamrade ytor eller möbler.

Bakomliggande ytor ingår i köparens undersökningsplikt.

För ytor, utrymmen och byggnadsdelar som noterats helt

eller delvis ej besiktningsbara/belamrade har

besiktningsmannen inget ansvar.

Notering - - - innebär att utrymmet/ytan bedöms vara i

Normalt skick med hänsyn taget till byggnadens ålder och

byggnadssätt.

Muntliga uppgifter.                        Avsikten har varit att i detta utlåtande redovisa samtliga

förhållanden. Som framkommit vid besiktningen och då

även samtliga muntliga uppgifter av någon betydelse som

lämnats av besiktningsmannen vid besiktningen.

Skulle någon muntlig uppgift av betydelse ha

utelämnats eller blivit felaktigt återgiven, enligt

beställarens uppfattning, har beställaren att snarast

och helst inom sju dagar meddela besiktningsmannen

vad som enligt beställarens uppfattning skall ändras i

utlåtandet.

Om sådant meddelande inte lämnats inom ovan angiven tid

Kan inte besiktningsmannen göras ansvarig för eventuella

brister i utlåtandet, som på så sätt kunnat rättas.

Väderlek                                          + 7 grader och mulet

Byggnadstyp.                                   1,5 planshus med källare och torpargrund.

Byggnadsår                                     1907.

Ombyggnadsår                               Löpande renoveringar.

OBS. Numrerad text har hänvisning till bild med samma nr. i protokoll som följer.

Sid 5.

Okulär besiktning. ( Synliga fel)

UTVÄNDIGT.

Tak:                                                       1. Enstaka skrapmärken/ smådefekter finns på den

falsade takplåten.

2. Skorsten har lösa fogar, samt frostskadat tegel.

Krönplattan ovan skorsten saknar droppkant, dvs den

borde  ha gått utanför teglet.

( Övriga skorstenar är helplåtade)

3. Norra byggnadens nock är ej helt rak, sviktar mot mitten.

1                                                              1                                                           2                                                          3.

Fasad:                                                   4. Grundsockeln har ett flertal sprickor.

5.  Tegelfogarna är porösa och dåligt fyllda speciellt mot hörn

söder/väster.

6.  Träfasaden på framsidans veranda ( Vindfång) har färgsläpp

och rötskador i nedkant, speciellt mot trappan.

Sid 6

Fönster/dörrar:                                            7. Flertal fönster har mjukheter och rötskador, samt är

svåra att öppna. ( Svällda)

Samtliga fönster behöver ses över, byta glaslister samt

målas. Ca 50% av fönstren behöver bytas ut, speciellt

mot söder/väster.

8. Glasrutor på ett par fönster är trasiga/spräckta.

9. Fönstervinklar är rostskadade ställvis och behöver bytas.

7                                                           7                                                           8                                                           9

10. Nedre glaslister av trä bör bytas ut till aluminiumlister,

efter som de till större delen är uppruttna.

11. Dörrarna har delvis endast enkelglas. Färgsläpp

och rötskador i nedkant på karmarna.

12. Källardörrar har begynnande rötskador i nedkanter.

10                                                          11                                                           11                                                     12

Övrigt:                                                         13. Yttertrapporna har skador  och håligheter på ytskikten.

14.  Källarfönstrens ljusgårdar är fyllda med löv och matjord,

behöver rensas och fyllas med makadamm/singel.

15.  Källartrapporna är fyllda med löv. ( rensas)

16.  Markbrunnar på nedre vilplan är igensatta.

13                                                          14                                                        15                                                        16

Sid 7

Mark:                                                         Omkringliggande mark mot öster lutar kraftigt mot huset.

Närliggande mark mot huset har växtlighet, bakfall och

matjord mot grundsockeln, vilket ger en hög fuktbelastning

på både källare och grund. Se bilder.

Väster: Små träd och buskar mot grundsockeln. Matjorden är genomblöt.     Bakfall mot  källargrund. Öster.           Bakfall på mark. Söder.

Dränering och källarväggarnas fuktisolering bedöms ej ha sin fulla funktion längre.

Uppgifter om ev. byte av dränering etc. i samband med renovering på 60 talet saknas.

INVÄNDIGT.

Vind:                                                   17. Spår av inläckage på takspont och golv.

18. Ställvis enstaka påväxter. Torrt vid besiktningstillfället.

17                                                         18.

Vind  över skjutklubben.                   19. Stödbensutrymmen: Luftspalt är byggt på snedväggarna.

20. Luftning i takfoten saknas.

21. Luftspalterna är uppdragna på vinden, men ej heller här

någon förbindelse med uteluft.

22. Enstaka äldre ventilationstrummor, troligtvis av eternit,

dvs. asbetsbaserade. Övriga trummor över skjutklubben

är av plåt. ( Spirorör.)

19                                                           20                                                       21                                                         22.

Vindsförråd är låst och ej tillgängligt för besiktning.

Sid 8.

Skjutklubbens lokaler.                                        Enligt uppgift så har klubben själva isolerat och

renoverat lokalen, men ej kunnat fortsätta verksamheten

eftersom nödutgången via stegen ej blev godkänd av

brandmyndigheten.

Anm. Utgår ifrån att isoleringsarbetet är utfört efter att taket

var ombyggt, så att ej fuktigt virke har byggts in. ?

23. Det luktade unket i skjutklubbens lokaler/WC,

Både WC-stol och handfatets vattenlås var urtorkat.

Inget att notera i Wc,. ( Vattenlåsen fylldes).

Skjutbanans lokaler.                                                                             23.

Entréplan.

Gymnastiksal                                                     Invändigt är väggarna klädda med cementbaserade

träullsplattor ( Nickeplattor) med puts inv.

Enstaka sprickor och defekter i putsen finns.

24. Fuktfläckar finns i taken, från tidigare inläckage i yttertak.

24.

Kapprum:                                                      25. Fuktfläckar och mindre sprickor i tak/vägg.

Torrt vid bes.tillfället.

26.  Ej fuktsäkrat golv under handfat.

25                                                                                                                                                             26

Sid 9.

Vindfång:                                                             _ _ _

Kök/ Serveringsrum:                                      27. Äldre kök: Droppande kran vid spolning.

Köksfläkt saknas.

28. Droppskydd saknas under diskbänk och kyl/frys.

Äldre avloppsrör av gjutjärn.

Klassrum:                                                        29.  Handfat i klassrum saknar underliggande fuktsäkrat

golv.

Mellanvägg av lättbetong, ( Blåbetong).

WC.                                                                30.  Golv ej fuktsäkert utfört.

Materialrum:                                                        _ _ _

Kapprum:                                                             _ _ _

Bibliotek:                                                              _ _ _

30.                                                                             Situationsbild Materialrum.                                    Situationsbild Bibliotek.

Outgrävt utrymme:                                 Grundkonstruktion under Materialrum och Kapprum saknar

inspektionslucka, och kan därför ej kontrolleras.

Konstruktionen är okänd. Om det ex.vis är ett kryputrymme

med golvbjälklag av trä, så finns det risk för mikrobiell

utveckling med risk för lukt etc.

För att kontrollera konstruktionen, krävs håltagning.

lämpligtvis tas ett hål från Slöjdsalen i källaren.

Sid 10.

Källare:                                               Vid inträde i källaren kunde det kännas en mikrobiell doft.

Slöjdrum:                                            31. Fuktfläckar och missfärgningar på väggarna

32. Diverse kartonger och trämaterial står på det fuktiga golvet

och mot väggarna, vilket suger åt sig fukten och bidrar till

den mikrobiella lukten i utrymmet.

31                                                                                                                                                                                   32

Kapprum:                                           33. Fuktfläckar och påväxter på källarytterväggen.

34. Sprickor i taket. ( Bjälklaget är ett reveterat träbjälklag)

Dusch/tvättutrymmen:                     35. Golvbrunnarna är av gjutjärn med ytrost. ( Samtliga brunnar

i källaren)  Dåligt fall på golven mot brunnarna.

36. Sprickor förekommer ställvis i de reveterade taken .

37. Trasiga och lösa klinkersplattor förekommer.

Tätskikt saknas bakom de keramiska plattorna, vilket även

orsakar uppfuktning av källarväggarna vid duschning.

38. Fuktfläckar på väggar i angränsande utrymmen.

35                                                        36                                                        37                                                         38

Sid 11.

Forts Källare:

Omklädningsrum Pojkar.                       39. Mycket fuktigt på källarytterväggen, färgsläpp och

fuktfläckar.

39.

Övrigt:                                                          Linoleumplattor är limmade på golv i vissa utrymmen i

källaren, olämpligt material på ett fuktigt golv.

WC.                                                         40. Wc-stolarna är i behov av översyn, spolbehållarnas  tätning

läcker  och står och rinner.

Passage utanför pannrum.                       41. Missfärgning typ fuktutfällning i taket.

42. Hål var taget i angränsande städskrubb, och inget kunde

noteras i den delen av bjälklaget.

Anm. Fenomenet med missfärgningen i passagen kan bero på kondens mellan pannrum och den

betydligt kallare angränsande passage. Vill man kontrollera det ytterliggare krävs håltagning

i passagens tak.

Pannrum:                                                 43. Trävägg i pannrum är fuktskadad i nedkant.

44.  Fuktigt runt källarfönster, samt missfärgningar.

45. Tvättmaskin är placerad i angränsande utrymme,

äldre golvbrunn etc.

46. Sprickor i golv och tak.

43                                                          44                                                      45                                                          46.

Sid 12.

Riskanalys.

1. Risk för skador och fuktvandringar i våtutrymmen.

Motivering: Uppfyller ej dagens krav på fuktsäkerhet.

2. Risk för dålig lukt och mikrobiella utvecklingar i källaren.

Motivering: Mycket fuktigt i källaren, samt dålig lukt.

En källare ska ha material på golv och väggar som kan andas, dvs torka upp.

Plastfärg på väggar, stänger in fukten. Täta golv typ Linoleummattor är också olämpligt.

Ex.vis Silicatfärg på väggar och klinkers eller obehandlade betonggolv är exempel

på lämpligt  material.

Om vägg och golvmaterial är täta så kan fukten vandra upp till känsligare material

( organiskt material) och utvecklas mikrobiellt.

3. Huset har en mängd fuktfläckar på vind och i taken, vilket tyder på att taket har varit otätt.

Hur länge det har varit inläckage är okänt. Det är också viktigt att bjälklag etc. har blivit upptorkat

ordentligt, och att ej fuktigt trä har blivit inbyggt vid exvis isolering av snedväggar i skjutklubbens

lokaler. Vid isolering och montering av Ångspärr ( plastfolie) blir det svårare för materialet att

torka upp, och därmed ökar risken för lukt och mikrobiella utvecklingar i materialet.

Fortsatt Teknisk utredning.

Huset  kan ha dolda fel i bjälklag och ex.vis i den outgrävda delen av grunden.

Och med anledning av att byggnaden säljs med friskrivningsklausul, kan det vara

befogat med håltagningar så att även dolda delar av huset kan kontrolleras.

Typ vindsbjälklag över gymnastiksalen som har ett flertal fuktfläckar både på vindsgolv och undertak.

Fuktfläck utanför pannrum. Outgrävd grund. Håltagning i snedväggar i skjutklubbens lokal om det

inte går att få uppgifter på om isolering etc av lokalen har utförts efter att taket blev omlagt.

Radonmätning bör utföras , speciellt i de lokaler som ska användas som förskola.

Uppdragsgivare kan begära fortsatt teknisk utredning för att klarlägga om risk för

väsentligt fel som besiktningsmannen antecknat i riskanalysen finns eller inte.

Fortsatt teknisk utredning ingår inte i överlåtelsebesiktningen.

En sådan utredning kan beställas särskilt.

Fortsatt teknisk utredning förutsätter fastighetsägarens uttryckliga medgivande.

Ort Helsingborg 2012-11-14

Besiktningsföretag Höganäs Villabesiktning AB

Namn Roland Fagerlund

Godkänd av  SITAC/SP och SBR.

Sid 13.

På begäran av beställaren gjordes en del fuktindikationsmätning med Doser BD 2, på

de fuktiga fläckarna som var synliga.

I bostadsdelen kontrollerades åtkomliga fuktfläckar på golv och tak, och dessa var yttorra.

OBS Att en indikator endast ger resultat på yttorrt. Dvs för att utföra riktiga fuktmätningar

krävs håltagningar, borrning etc.

Källarytterväggarna påvisade ha höga fuktkvoter ställvis, vilket även kan ses okulärt med färgsläpp

och fuktfläckar.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Beställaren ville även ha förslag på de mest akuta åtgärderna.

1. Kontroll av grundvattensnivå , omdränering och fuktisolering av källarytterväggarna.

2. Markplanering så att det blir fall ifrån huset de närmaste 4m från grunden.

3. Kontroll av den outgrävda delen av huset.

4. Ventilationen: kontroll och åtgärd enligt de krav som ställs för den planerade Förskolan.

5. Byte av Värmekälla. Oljeeldningen är inte ekonomiskt försvarbart.

Andra alternativ kontrolleras typ Pellets eller Värmepumpar.

I samband med byte av värmekälla kontrolleras det inbyggda expansionskärlet på vinden, om

den ej är bortkopplad så bör detta utföras.

6. Ombyggnad av kök/Pentry. Omfattning beroende på om det ska lagas mat på plats eller leverans

utifrån.

7. Duschar och toaletter ses över och byggs om i den omfattning som krävs för verksamheten.

8. Byte  resp. renoveringar av fönster och dörrar.

9. Målning och allmän uppfräschning.

10. Generellt gäller även behandling av påväxter och demontering av ev. fuktskadat material , och

att skapa en bättre inomhusmiljö, genom att ta bort orsaken till lukt etc.

OBS. Ovanstående uppräkning av åtgärder  är  enligt min bedömning ej helt komplett, det brukar

som regel dyka upp flera  mer eller mindre akuta behov av åtgärder under renoveringens gång.

För att kunna kostnadsberäkna renoveringarna, bör lokala entreprenörer kontaktas

för aktuella prisuppgifter.